# Text boxes

- Cât de mult curent a fost utilizat pentru a umple eprubeta de la electrodul negativ? Cât de mult gaz s-a produs in eprubeta fiecărui electrod? Cât de mult gaz se produce pe metrul pătrat de panou fotovoltaic?

- Care e energia conţinută de gazul combustibil? Recalculaţi rezultatele în Watt-oră.

- Cât de mult gaz e enecesar încălzirii unui litru de apă?

- Dacă puteţi transforma gazul în electricitate, câţi litri de gaz vor fi necesari pentru a ţine aprins un bec de 60W timp de 6 ore?

- Într-o zi de iarnă, o casă foloseşte cca. 40 kWh electricitate pentru încălzire. Câţi litri de gaz sunt necesari pentru a asigura suficientă electricitate?

- Care este radiaţia solară în Watt pe m2 în ţara noastră?

- Acum ştiţi producţia de gaz necesară şi energia consumată în Wh. Cât de bun este experimentul?

- Putem folosi alte metode pentru a stoca electricitatea? (Idee: plăci de plumb în acid sulfuric). Există avantaje care fac mai utilizabile aceste noi metode?

- Puteţi folosi orice baie galvanică dacă nu vreţi să desfaceţi o baterie veche.

Faceţi experimentul şi notaţi observaţiile:

- Introducem electrodul de cărbune într-un pahar. Conectăm electrodul la una din bornele colectorului solar.

- Cuiul se introduce şi el în pahar şi se conectează la cealaltă bornă a panoului fotovoltaic.

- Unplem paharul cu apă în care adăugăm puţină zeamă de lămâie sau sare.

- Aranjăm echipamentul ca în imagine. Asigurăm expunerea panoului fotovoltaic la soare pentru a obţine o tensiune de 12 V c.c.

- Efectuăm măsurători de curent şi tensiune. Colectăm gazul produs în cele două eprubete.

- Cât timp durează umplerea celor două tuburi cu gaz? Întrebaţi profesorul. Determinaţi ce gaze au fost produse? De ce una din eprubete s-a umplut mai repede cu gaz?

Efectuaţi experimentul după cum urmează:

- O micro-turbină eoliană, panou fotovoltaic sau alte surse de electricitate

- Conductor şi crocodili

- 2 eprubete

- Pahare din sticlă

- Electrod de cărbune de la o baterie veche

- Un cui mare

- Sursă de curent continuu

- Wattmetru sau ampermetru

- Baie galvanică

- Solarmetru

Avem nevoie de:

Turbinele eoliene produc electricitate doar atunci când este vânt, panourile fotovoltaice - doar atunci când este vreme însorită, dar noi avem nevoie de electricitate tot timpul. Uneori cererea noastră de energie este aşa mare încât centralele au dificultăţi în a o satisface.În acest experiment vom examina modul în care electricitatea poate fi folosită la producerea unui gaz combustibil care poate fi stocat.

Informaţie de fond: